## Slide 1
Prof. Juarez Bento da Silva, Dr. Eng.
Universidade Federal de Santa Catarina
Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação
Fevereiro - 2016
UNIDADE 3 – Rendimento, Custo e Potência computacional
ARA 7244 – Estrutura de Computadores

## Slide 2
UNIDADE 3 – Rendimento, Custo e Potência computacional.
  − Rendimento, custo e potência computacional.
  − Medindo Desempenho.
  − O Tempo de Execução de um Programa.
  − Unidades para a Medição de Desempenho.

## Slide 3: O que é rendimento
Como podemos fazer escolhas inteligentes sobre computadores?
Por que alguns hardwares de computador tem um desempenho melhor em alguns programas, mas realiza menos em outros programas?
Como podemos medir o desempenho de um computador?
Quais são os fatores relacionados ao hardware? E ao software?
Como o conjunto de instruções da máquina afeta o desempenho?

## Slide 4: Medição de Rendimento
Por que se necessita medir o rendimento?
  Comparação do hardware das máquinas.
  Comparação do software das máquinas (compiladores).
Propósito final:
  Tomar decisões de compra.
  Desenvolver novas arquiteturas.
Basta uma só medida?
  Uma máquina de 2 GHz é mais rápida que outra de 1,5 GHz?
Que medidas podem ser utilizadas?

## Slide 5: Definição de rendimento
Existem duas formas de medir o rendimento:
  Tempo de execução (tempo de resposta):
    Tempo entre o início e a conclusão de uma tarefa, como observado pelo usuário final.
    Tempo de resposta = Tempo de CPU + Tempo de espera (I/O, OS programação, etc.).

## Slide 6: Tempo de Execução
Tempo de CPU: tempo que a CPU dedica a uma tarefa e não inclui o tempo dedicado para rodar outras tarefas. Por exemplo, não inclui E/S nem o tempo executando outros programas (multiprogramação).
Pode ser dividido em:
  Tempo de CPU do usuário:
    Tempo que a CPU dedica ao código d tarefa.
  Tempo de CPU do sistema:
    Tempo que a CPU dedica ao sistema operacional quando este realiza atividades relacionadas com a tarefa.
      Por exemplo, tempo para carregar a tarefa na memória.

## Slide 7: Tempo de Execução
Tempo de CPU:
  TCPU = TCPU (usuário) + TCPU (sistema)
  TCPU (sistema) = tempo executando código do S.O.

## Slide 8: Definição de rendimento
Produtividade (throughput): número de tarefas que a máquina pode executar em um determinado período de tempo.
Diminuindo o tempo de execução melhora o rendimento
  Exemplo: usando uma versão mais rápida de um processador.
  Menos tempo para executar uma tarefa = mais tarefas podem ser executadas.
Aumentar a taxa de transferência também pode melhorar o tempo de resposta
  Exemplo: aumento do número de processadores em um multiprocessador
  Mais tarefas podem ser executadas em paralelo
  O tempo de execução de tarefas individuais sequencial não é alterado
  Mas menos tempo de espera em fila de agendamento reduz o tempo de resposta.

## Slide 9: Tempo de resposta vs produtividade
Uma lavação de carros lava um carro a cada 30 segundos e no processo existem simultaneamente 6 carros em diferentes fases de lavação.
  Tempo de resposta (usuário): 180 segundos
  Produtividade (sistema): 1 carro a cada 30 segundos

## Slide 10: Rendimento e tempo de execução
O rendimento de um computador x é inversamente proporcional ao tempo de execução:

## Slide 11: Rendimento e tempo de execução
Computador x e n% mais rápido que o computador Y:
Computador y é n% mais lento que o computador X:

## Slide 12: Tempo de Execução
Tempo de resposta:
  Contagem corrida do tempo:
  Esperando o tempo de entrada/saída, acesso ao disco, agendamento de OS, etc.
  Número Útil , mas muitas vezes não é bom para fins de comparação.
Tempo de Execução:
  Tempo gasto ao executar as instruções do programa.
  Não conta o tempo de espera para escalonamento de E/S ou OS.
  Pode ser medido em segundos, ou;
  Pode estar relacionado ao número de ciclos de clock da CPU.

## Slide 13: Clock (Relógio)
O clock do sistema determina quando os eventos ocorrem no hardware.
Período de clock:
  Tempo em que ocorre um ciclo (pulso) de clock.
    É medido em frações de segundo.
    Por exemplo 0,25 nanosegundos.
Freqüência (Velocidade) de clock:
  É o inverso do período.
    É medida em ciclos por segundo.
    Por exemplo 4GHz (gigahertz).

## Slide 14: Ciclos de Clock
Clock (ciclos)
Transferência de Dados e Processamento
Atualização de Estado
Quase todos os computadores utilizam um clock com una frequência constante que comanda as operações do hardware digital.

## Slide 15: Ciclos de Clock
Taxa de Clock = Frequência de Clock = Ciclos por segundo
1 Hz = 1 ciclo/s 1 KHz = 103 ciclo/s
1 MHz = 106 ciclo/s 1 GHz = 109 ciclo/s
2 GHz clock tem um tempo de ciclo = 1/(2×109) = 0,5 nanosegundos (ns)
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

## Slide 16: Ciclos de Clock
Nós usamos frequentemente ciclos de clock para medir o tempo de execução da CPU.

## Slide 17: Exemplo
O Computador A tem um período de clock de 250 ps (pico segundos) e um CPI = 2 para certo programa.
O Computador B tem um período de clock de 500 ps e um CPI = 1,2 para o mesmo programa.
Qual computador é mais rápido e quanto?

## Slide 18: Exemplo
São usadas a equações:
Tempo CPU = Ciclos de clock para o programa X Período de clock
Ciclos de clock = Número de instruções X CPI
Tempo de CPUA / Tempo de CPUB = n

## Slide 19: Exemplo
Tempo de CPU para A:
Tempo CPUA = Ciclos de ClockA X Período de ClockA
= Ciclos de ClockA x 250 os
Ciclos de Clock do programa na CPU A:
Ciclos de ClockA = Número de instruçõesA x CPIA
= I x 2
Ao final:
Tempo CPUA = I x 2 x 250 ps
= I x 500 ps

## Slide 20: Exemplo
Tempo de CPU para B:
Tempo CPUB = Ciclos de clockB x Período de clockB
= Ciclos de clockB x 500 ps
Ciclos de clock do programa na CPU B:
Ciclos de clockB = Número de instruçõesB x CPIB
= I x 1,2
Ao final:
Tempo CPUB = I x 1,2 x 500 ps
= I x 600 ps

## Slide 21: Conclusão do exemplo
Tempo CPUA = I x 500 ps.
Tempo CPUB = I x 600 ps.
A é mais rápida que B.
Tempo de CPUB / Tempo de CPUA
I x 600 ps / I x 500 ps = 1.2
A é mais rápida que B 1,2 vezes.

## Slide 22: Melhorando o Rendimento
Para melhorar o desempenho, nós precisamos
  Reduzir o número de ciclos de clock exigido pelo programa, ou
  Reduzir o tempo de ciclo de clock (aumentar a taxa de clock)
Exemplo:
  Um programa é executado em 10 segundos no computador X com 4 GHz de clock.
Queremos o projeto do computador Y para executar o mesmo programa em 6 segundos. Sendo que o computador Y pode exigir 20% mais ciclos para executar programa, qual deve ser o clock do computador Y?
  Qual é o número de ciclos de CPU no computador X?
  Qual é a velocidade do clock para o computador Y?

## Slide 23: Melhorando o Rendimento
Solução:
  Ciclos no computador X = 10s × 4 × 109 ciclos/s = 40 × 109
  Ciclos no computador Y = 1,2 × 40 × 109 = 48 × 109 ciclos
  Taxa de Clock para o computador Y = 48 × 109 ciclos/6s = 8 GHz

## Slide 24: Ciclos de clock por Instrução (CPI)
Instruções podem usar um número diferente de ciclos para executar.
  Multiplicação leva mais tempo do que a adição.
  Operações de ponto flutuante demoram mais que inteiro.
  Acessar a memória leva mais tempo do que o acesso aos registradores.
CPI é um número médio de ciclos de clock por instrução.
Ciclos
CPI = 14/7 = 2

## Slide 25: Ciclos de clock por Instrução (CPI)
Alterar o tempo do ciclo, muitas vezes requer alteração no número de ciclos necessários para várias instruções.

## Slide 26: CPI Médio
CPI nos permite comparar duas implementações de uma mesma arquitetura.
É útil para comparar duas implementações de um conjunto de instruções.
  Para isso, são comparados os tempos de execução de um mesmo programa nas duas implementações.

## Slide 27: Equação do Rendimento
A execução de um determinado programa vai exigir:
  Nº de instruções de máquina;
  Nº de ciclos de clock;
  Nº de segundos,
Podemos relacionar os ciclos da CPU relógio para contagem de instruções:
Ciclos CPU = Nº de Instruções × CPI
Equação do Rendimento: (relacionado com a contagem de instruções):
Tempo = Nº Instruções × CPI × tempo ciclo

## Slide 28: Rendimento da CPU: Equação clássica
TCPU = nº total de instruções X CPIMEDIO X Tempo de Ciclo
TCPU = N X CPIMEDIO X TC
Fatores da equação clássica: Análise de dependências

## Slide 29: Entendendo Equação do Rendimento
Tempo = Nº Instruções × CPI × Tempo de Ciclo
 | Nº de Instruções | CPI | Ciclo
Programa (Algoritmo e Linguagem) | X | X | 
Compilador | X | X | 
ISA | X | X | X
Organização |  | X | X
Tecnologia |  |  | X

## Slide 30: Observação
O número de instruções depende do conjunto de instruções (o nível ISA) e não da implementação.
O CPI depende da implementação porque depende:
  da estrutura da memória.
  da estrutura do processador.
  das instruções usadas no programa.

## Slide 31: Fatores do rendimento
O número de instruções se pode obter:
  Contando as instruções (sem pseudos) do programa.
  Usando um simulador de ISA.
  Usando um programa profiler.
  Usando contadores de hardware (se estiverem disponíveis).
O CPI se pode obter:
  Usando um simulador da implementação.
  Usando contadores de hardware.

## Slide 32: Número de ciclos
Pode-se estimar o número aproximado de ciclos usando:
Onde:
  Ii é o número de instruções de classe i executadas.
  CPIi é a média do número de ciclos por instrução para a classe i.
  n é o número de classes de instruções.

## Slide 33: Determinando o CPI
Alternativamente:
Projetistas muitas vezes obtêm CPI por uma simulação detalhada.
Contadores de hardware são usados também para calcular CPIs.

## Slide 34: Exemplo
Temos 3 classes de instruções: A, B e C, cada uma com seu próprio CPI.
 | CPI por Classe |  | 
 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3

## Slide 35: Exemplo
Temos duas seqüências de código, S1 e S2, as quais queremos comparar.
Cada seqüência requer o seguinte número de instruções de cada classe:
Seqüência de código | Número de instruções de cada classe |  | 
 | A | B | C
S1 | 2 | 1 | 2
S2 | 4 | 1 | 1

## Slide 36: Exemplo
Que seqüência executa mais instruções?
Que seqüência é mais rápida?
Qual é o CPI de cada seqüência?

## Slide 37: Exemplo
Que seqüência executa mais instruções?
S1 executa 2 + 1 + 2 = 5 instruções.
S2 executa 4 + 1 + 1 = 6 instruções.
S1 executa menos instruções que S2.

## Slide 38: Exemplo
Que seqüência é mais rápida?
Ou seja, que seqüência executa menos ciclos?
Pode-se usar a equação:
Ciclos de S1 = (2 x 1) + (1 x 2) + (2 x 3) = 10 ciclos
Ciclos de S2 = (4 x 1) + (1 x 2) + (1 x 3) = 9 ciclos
S2 é mais rápida que S1.

## Slide 39: Exemplo
Qual é o CPI de cada seqüência?
Pode-se usar a equação:
Para S1 CPI = 10 / 5 = 2
Para S2 CPI = 9 / 6 = 1,5

## Slide 40: Exercício:
Suponhamos uma máquina com 3 tipos de instruções:
  T1 (5 ciclos), T2 (4 ciclos) e T3 (2 ciclos).
  Um programa que é executa nesta máquina tem 50 instruções do tipo T1, 40 do tipo T2 e 10 do tipo T3.
Qual é seu CPI médio?
Qual é seu tempo de execução, se a frequência de clock for 500 MHz?

## Slide 41: Exercício:
Cálculo do CPI médio:
=
Cálculo do tempo de execução:

## Slide 42: Relembrando
Os fatores básicos do rendimento da CPU e suas medidas.
Componente | Unidade de medida
Tempo de execução de CPU para um programa. | Segundos.
Número de instruções. | Instruções executadas pelo programa.
Ciclos de Clock por instrução (CPI). | Número médio de ciclos de clock por instrução.
Período de Clock. | Segundos por ciclo de Clock.

## Slide 43: Relembrando
As partes de um programa afetam seu tempo de execução.
Componente | O que afetam?
Algoritmo. | Número de instruções. Tal vez o CPI.
Linguagem de programação. | Número de instruções. CPI.
Compilador | Número de instruções. CPI.
ISA (conjunto de instruções) | Número de instruções. CPI. Período de clock.

## Slide 44: Número Instruções como Métrica de Desempenho
MIPS: Millions Instructions Per Second.
Algumas vezes usada como métrica de desempenho.
Em máquinas rápidas o valor de MIPS é alto.
MIPS especifica a taxa de execução das instruções.
Podemos relacionar tempo de execução a MIPS:

## Slide 45: Problemas em usar taxa de execução (MIPS)
Três problemas com a métrica MIPS representando uma métrica de desempenho.
Não leva em conta a capacidade de instruções.
  Não é possível usar o MIPS dos computadores para comparar conjuntos de instruções diferentes, porque a contagem de instruções será diferente.
MIPS varia entre os programas no mesmo computador
  Um computador pode não ter uma classificação MIPS único para todos os programas.
MIPS pode variar inversamente com o desempenho
  Uma classificação elevada do MIPS nem sempre significa melhor desempenho.

## Slide 46: MIPS exemplo
Dois compiladores diferentes estão sendo testados no mesmo programa para uma máquina de 4 GHz com três classes diferentes de instruções: Classe A, Classe B e Classe C, que exigem 1, 2 e 3 ciclos, respectivamente.
A contagem de instruções produzida pelo primeiro compilador é 5000 milhões de instruções da Classe A, 1 bilhão de instruções da Classe B, e 1 bilhão de instruções da classe C.
O segundo compilador produz 10.000 milhões de instruções da Classe A, 1 bilhão de instruções da Classe B, e 1 bilhão de instruções da classe C.
Qual compilador produz código com o MIPS superior?
Qual compilador produz código com o melhor tempo de execução?

## Slide 47: Solução do MIPS exemplo
Primeiro, encontramos os ciclos de CPU para ambos os compiladores:
Ciclos CPU (compilador 1) = (5×1 + 1×2 + 1×3)×109 = 10×109
Ciclos CPU (compilador 2) = (10×1 + 1×2 + 1×3)×109 = 15×109
Depois, calculamos o tempo de execução para ambos os compiladores:
Tempo Execução (compilador 1) = 10×109 ciclos/4×109 Hz = 2,5s.
Tempo Execução (compilador 2) = 15×109 ciclos/4×109 Hz = 3,75s.
Compilador1 gera o programa mais rápido.

## Slide 48: Solução do MIPS exemplo
Agora compute a taxa MIPS para ambos compiladores.
  MIPS = Nº Instruções/(Tempo Execução × 106)
  MIPS (compilador 1) = (5+1+1) × 109 / (2,5 × 106) = 2800
  MIPS (compilador 2) = (10+1+1) × 109 / (3,75 × 106) = 3200
Assim, o código do compilador 2 tem uma taxa MIPS de execução mais elevada.

## Slide 49: Exercício nº 1
Um programa de benchmark é executado em um processador de 40Mhz. O programa executado consiste em 100.000 execuções de instrução com a seguinte mistura de instruções e quantidades de ciclo de clock:
Determine o CPI efetivo, a taxa de MIPS e o tempo de execução para esse programa.

## Slide 50: Exercício
Adicional:
Um processador de 1GHz recebe 1 bilhão (109 ) de pulsos por segundo.
A taxa de pulsos é conhecida como taxa de clock ou velocidade de clock.
Um incremento (ou pulso) do clock é conhecido como ciclo de clock.
O tempo entre ciclos é conhecido como tempo de ciclo.
Um processador é controlado por um clock com uma frequência constante f ou, de modo equivalente, um tempo de ciclo constante t, onde t = 1/f.
CPI é a média de ciclos por instrução.

## Slide 51: Exercício
Adicional:
Considere que CPI seja o número de ciclos exigidos para a instrução tipo i,e I, seja o número de instruções executadas do tipo i para determinado programa.
O tempo de processador T necessário para executar determinado programa pode ser expresso como:

## Slide 52: Exercício
Resposta:
CPI Médio = 155.000 / 100.000 = 1,55

## Slide 53: Exercício
Resposta:
Tempo de Execução = 3,87 ms

## Slide 54: Exercício
Resposta:
MIPS rate = 25,81

## Slide 55: Exercício
Resposta:
CPI = 1,55
MIPS rate = 25,81
Tempo de Execução = 3,87 ms

## Slide 56: Exercício nº 2
Considere duas máquinas diferentes, com dois conjuntos de instruções diferentes, ambos tendo uma taxa de clock de 200MHz. As medições a seguir são registradas nas duas máquinas rodando determinado conjunto de programas de benchmark.
Determine o CPI efetivo, a taxa de MIPS e o tempo de execução para cada máquina.

## Slide 57: Exercício nº 2
Determine o CPI efetivo, a taxa de MIPS e o tempo de execução para cada máquina.

## Slide 58: Equações

## Slide 59: Resposta:

## Slide 60: Resposta:

## Slide 61: Resposta:

## Slide 62: Exercício nº 3
Quatro programas de benchmark são executados em três computadores com os seguintes resultados:
A tabela mostra o tempo de execução em segundos, com 100.000.000 instruções executadas em cada um dos quatro programas.
Calcule os valores de MIPS para cada computador para cada programa.
Depois, calcule as médias aritmética e harmônica considerando pesos iguais para os quatro programas, e classifique os computadores com base na média aritmética e a média harmônica.

## Slide 63: Resposta:
Temos:
Os valores em MIPS são:

## Slide 64: Resposta:

## Slide 65: Resposta:

## Slide 66: Resposta:
Adicional:
Podemos expressar a taxa MIPS em termos de taxa de clock e do CPI da seguinte forma:

## Slide 67: Benchmarks
Desempenho é melhor avaliado usando aplicações reais:
  Uso de programas típicos da área de aplicação;
  Programa representativos da classe de aplicações;
  Exemplos: compiladores, editores, aplicações científicas, gráficos, ...

## Slide 68: Problemas dos programas de benchmark
Os benchmarks reduzidos (toys) e os sintéticos não carregam a memória principal do sistema de forma realista (em geral todo o programa cabe na memória cache)
Una vez que o benchmark é padronizado imediatamente, aparecem melhoras específicas para o mesmo elevando os resultados dos rendimentos.
  Se os benchmarks fossem nossos programas nos veríamos beneficiados já que nossa aplicação demonstraria ser mais rápida.
Os benchmarks reais são difíceis de serem realizados.

## Slide 69
Final do Tópico 3.1 da Unidade 3.